Introdução: Projeto e execução da construção de um veículo eletro-motorizado controlado por comando eletrônico.

Justificativa: Realização de um estudo de sistemas mecânicos e sistemas eletrônicos integrados com um objetivo de controlar o deslocamento do veículo.

Descrição: Triciclo com estrutura tubular de aço soldado. O movimento é produzido por um motor fixado à estrutura. A regulagem desse movimento é dada por uma caixa de redução ligada a árvore do motor. Essa caixa de redução consiste em duas coroas dentadas,com uma relação de transmissão pré-definida, ligadas por uma corrente. Esse movimento é repassado a um eixo que corta a traseira do veículo e transmite o movimento para as rodas. A roda dianteira tem apenas a função de controlar a direção. Essa direção é controlada por um outro motor que por meio de duas hastes interligadas faz com que a roda gire em torno de um eixo vertical. 
Todo esse sistema mecânico será controlado por circuitos eletrônicos, e será comandado através de uma unidade de controle. Haverá um ajuste de velocidade e de direção. A velocidade será regulada pela Ponte H (um circuito eletrônico baseado em 4 transistores funcionando em 2 estados, corte e saturação) que também controlará os movimentos de avanço e recuo. A direção será controlada através de um modulador PWM que regulará o ângulo de giro da roda, fazendo assim com que o movimento seja suave e gradativo. 
O sistema será energizado por uma bateria automotiva de 12V, recarregada a partir da rede elétrica.

Cronograma de desenvolvimento: 
1) Construção da estrutura tubular;
2) Fixação dos motores e bateria;
3) Fixação do eixo motor;
4) Acoplamento da caixa de redução;
5) Ajuste das hastes de direção;
6) Montagem do circuito eletrônico;
7) Adaptação da unidade de comando;
8) Testes e ajustes finais;

Orçamento:
Motores		100,00 
Bateria			150,00 
Rodas			150,00 
Rolamentos		  25,00
Coroas e corrente	  50,00	
Transistores		  40,00 
Fonte			  60,00
Fotocópias		  10,00

total:			585,00

Créditos: Professores Aridio Schiappacassa de Paiva e Luiz Diniz Correa 

Bibliografia: Notas de aula.