CEFET-RJ
                                                                                    
Semana de Extensão – EXPOTEC 2007



  

Título do Projeto: Jabuti

Autores: Amaro Morais Patrício, Bruno Ximenez             Rodrigues Alves, Elvis do Amaral Soares e Thiago da Costa Coutinho.

Professores Orientadores: Aridio Schiappacassa de Paiva e Luiz Diniz Correa.

                                 























Sumário

Justificativa.........................................................................................................................................3
Descrição...........................................................................................................................................3
Cronograma de desenvolvimento......................................................................................................3
Custo no desenvolvimento do projeto................................................................................................4
Créditos pessoais e/ou institucionais.................................................................................................4
Referências bibliográficas..................................................................................................................4
















































Introdução
	Projeto e execução da construção de um veículo eletro-motorizado controlado por comando eletrônico.


Justificativa
	Estudo de sistemas eletrônicos e mecânicos interligados com o objetivo de deslocar de maneira controlada o sistema.


Descrição
	Triciclo com estrutura tubular de aço, com os tubos solados entre si. O movimento é produzido por um motor fixado à estrutura. A regulagem desse movimento é feita por uma caixa de redução que por sua vez está acoplada à árvore do motor elétrico. A caixa de redução consiste em duas coroas ligadas por uma corrente e que tem as suas relações de transmissão pré-definidas. Esse movimento é passado através de um eixo para as rodas traseiras do veículo, ficando a roda dianteira apenas com a função de controlar a direção desse movimento. A rotação da roda dianteira em torno de um eixo vertical é quem regula a direção do movimento, rotação esta que produzida por duas hastes interligadas que estão acopladas a um outro motor elétrico.
	Todo esse sistema mecânico será controlado por circuitos eletrônicos, e será comandado através de uma unidade de controle. Haverá um ajuste de velocidade e de direção. A velocidade será regulada pela Ponte H (um circuito eletrônico baseado em 4 transistores funcionando em 2 estados, corte e saturação) que também controlará os movimentos de avanço e recuo. A direção será controlada através de um modulador PWM que regulará o ângulo de giro da roda, fazendo assim com que o movimento seja suave e gradativo. 
O sistema será energizado por uma bateria automotiva de 12V, recarregada pela rede elétrica.


Cronograma de desenvolvimento
Construção da estrutura tubular;
Fixação dos motores e bateria;
Fixação do eixo motor;
Acoplamento da caixa de redução;
Ajuste das hastes de direção;
Montagem do circuito eletrônico;
Adaptação da unidade de comando;
Testes e ajustes finais;




















Custo no desenvolvimento do projeto

Motores         		100,00 
Bateria                 	150,00 
Rodas                   	150,00 
Rolamentos                  25,00
Coroas e corrente        50,00 
Transistores             	  40,00 
Fonte                     	  60,00
Fotocópias                   10,00

Total:                          585,00


Créditos pessoais e/ou institucionais
Professores: Aridio Schiappacassa de Paiva e Luiz Diniz Correa 


Referências bibliográficas
Apostilas disponibilizadas pelos docentes dos respectivos cursos.